## Slide 1: Продвинутая визуализация с адаптивным дизайном.
Конференция пользователей CODESYS 2016

## Slide 2
Введение в визуализацию CODESYS
Адаптивный дизайн
Советы по системе навигации
Заключение

## Slide 3: Введение в визуализацию CODESYS
Визуализация – это неотъемлемая часть системы программирования
Она включает в себя следующие особенности:
  Страницы визуализации
  Рецепты
  Отображение и обслуживание тревог
  Вывод трендов / графиков.
Использование:
  Управление как отдельными машинами, так и целыми производствами („HMI“)
  Ввод в эксплуатацию и/или отладка приложений
Основная информация

## Slide 4: Введение в визуализацию CODESYS
Варианты визуализации

## Slide 5: Введение в визуализацию CODESYS
Визуализация в среде программирования CODESYS
  Ввод в эксплуатацию и/или отладка приложений
  Не зависит от используемого контроллера
CODESYS Таргет-визуализация
  Отображение и управление прямо на дисплее
  контроллера
CODESYS Web-визуализация
  Веб-сервер, работающий на контроллере
  Использование любых современных браузеров
  Работа как с ПК, так и с мобильных устройств
Варианты визуализации

## Slide 6: Адаптивный дизайн
Был разработан для отображения веб-контента на различных устройствах
Описание (https://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптивный_веб-дизайн)
  Адаптивный веб-дизайн дизайн веб-страниц, обеспечивающий правильное отображение сайта на различных устройствах, подключённых к сети и динамически подстраивающийся под заданные размеры окна браузера.
Введение

## Slide 7: Адаптивный дизайн
Адаптивный дизайн в визуализации CODESYS
  Оптимальный вид и управление, по возможности без прокрутки
  Для различных устройств
    Малая/большая визуализация Таргет-визуализация
    Web-визуализация на малых/больших конечных устройствах (Смартфоны, планшеты, ПК)
    Отображение на экранах с различными разрешениями
Размер и объем отображаемой информации зависят от
  Полезного разрешения
  Доступного свободного пространства
Введение

## Slide 8: Адаптивный дизайн
Простое масштабирование визуализации
  Используется все доступное пространство
  Количество информации остается неизменным
Механизмы применения в среде разработки CODESYS

## Slide 9: Адаптивный дизайн
Различные стартовые страницы визуализации
  Вызов специально созданных пользователем стартовых страниц в сочетании с масштабированием
  Адаптация размеров и информации к доступному разрешению дисплея
Механизмы применения в среде разработки CODESYS

## Slide 10: Адаптивный дизайн
Автоматическая оптимизация
  Библиотеки визуализации предоставляют информацию о клиентах
  Информация включает необходимые данные:
    Вариант визуализации
    Доступное разрешение
  Нескольких строчек кода достаточно, чтобы создать разветвленную визуализацию
  В основном применяется для автоматического перенаправления на нужную стартовую страницу
  Может быть совмещенно с масштабированием
Программный контроль работы визуализации
Notes: Letzter Punkt: Falls Zielauflösung nicht exakt bekannt

## Slide 11: Адаптивный дизайн
В центре системы находится ClientManager
Он знает обо всех клиентах визуализации.
Программный контроль работы визуализации
ClientManager

## Slide 12: Адаптивный дизайн
ClientManager позволяет регистрировать ClientManagerListener.
  METHOD AddClientManagerListener (pClientManagerListener : POINTER TO IClientManagerListener);
Программный контроль работы визуализации
ClientManager
ClientManagerListener
IMPLEMENTS
AddClientManagerListener()

## Slide 13: Адаптивный дизайн
ClientManager оповещает все ClientManagerListeners о подключающихся и отключающихся клиентах визуализации.
Программный контроль работы визуализации
IMPLEMENTS
ClientManager
ClientManagerListener
ClientManagerListener
ClientManagerListener

## Slide 14: Адаптивный дизайн
Структура интерфейса IClientManagerListener
Программный контроль работы визуализации
Эта переменная позволяет получить данные о текущем клиенте визуализации.

## Slide 15: Адаптивный дизайн
VisuStructClientData содержит информацию о подключенном клиенте
  pClientData^.GlobalData.CurrentUserName содержит имя пользователя при условии реализованного управления пользователями.
  pClientData^.GlobalData.GlobalClientID равна глобальной переменной „CURRENTCLIENTID“.
  pClientData^.GlobalData.ClientType характеризует тип визуализации (ProgrammingSystem, TargetVisualization, WebVisualization, ...).
Программный контроль работы визуализации

## Slide 16: Адаптивный дизайн
VisuStructClientData содержит информацию о подключенном клиенте
  pClientData^.rClientRect.ptBottomRight.iX содержит информацию о ширине окна клиента визуализации в пикселях
  pClientData^. rClientRect.ptBottomRight.iY содержит информацию о высоте окна клиента визуализации в пикселях
  В случае, если клиент использует Web-визуализацию, вы можете определить его IP адрес с помощью функционального блока VisuElems.VisuFbClientTagDataHelper.
Программный контроль работы визуализации

## Slide 17: Адаптивный дизайн
С помощью интерфейса IClientManagerListener2 вы можете определить стартовую визуализацию
Программный контроль работы визуализации
EXTENDS
ClientManagerListener
IMPLEMENTS

## Slide 18: Адаптивный дизайн
Использование глобального VisuManager для предопределения визуализации
  Метод SetMainVisu позволяет установить визуализацию для определенного клиента
Программный контроль работы визуализации
VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, stVisu);
Строковое название визуализации, которую необходимо выдать клиенту
VisuClient

## Slide 19: Адаптивный дизайн
Пример использования

## Slide 20: Адаптивный дизайн
Пример использования

## Slide 21: Советы по системе навигации
Одинаковая структура навигации на всех клиентах визуализации
С адаптацией всех страниц визуализации для разных устройств
Могут использоваться разные концепты управления
Простота модификации навигации и добавления новых страниц
Требования к системе

## Slide 22: Советы по системе навигации
Каждый прямоугольник определяет страницу визуализации
Навигация следует по древовидной структуре
Требования к системе
Система очистки
Ошибка
МНМ
Параметры
Помощь
Процесс
Рецепты
Насос
Резервуар для воды
Резервуар для щелочи
Резервуар для кислоты

## Slide 23: Советы по системе навигации
Создаем древовидную структуру навигации в виде CFC
Быстрая интеграция новых страниц
Простота модификации структуры
Вариант реализации

## Slide 24: Советы по системе навигации
Каждая стартовая страница различных клиентов содержит фрейм.
Этот фрейм включает все страницы навигационной структуры.
Эти страницы создаются, исходя из разрешающей способности клиентского устройства.
Вариант реализации

## Slide 25: Советы по системе навигации
Выбор страницы осуществляется посредством параметра „Switch Frame Variable“
Реализация навигации в виде плоского списка или в виде древовидной структуры
Переменная udiID определяет номер страницы внутри фрейма.
Вариант реализации

## Slide 26: Советы по системе навигации
Для каждого клиента страница визуализации должна быть уникально определена.
Вариант реализации

## Slide 27: Советы по системе навигации
Максимальное количество клиентов визуализации определяется в VisuManager.

## Slide 28: Заключение
CODESYS обладает мощной и гибкой системой визуализации.
  Поддерживаются различные клиенты визуализации.
  Опции масштабирования позволяют с легкостью использовать дисплеи различных размеров.
  Если диапазон используемых устройств для просмотра визуализации слишком широк, то возможно с помощью МЭК программы реализовать показ различных оптимизированных страниц визуализации.
Несмотря на любые требования, простота обслуживания и расширяемость проектов CODESYS может быть гарантирована.

## Slide 30
Korrekturen Layout // SBa // 20.01.2016
Übersetzung // BH // 04.02.2016

## Slide 31: Einzelne „Vorlagen“ zur Kopie
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
1
3
4
2
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
Umblätter- ecke


## Slide 32: Einzelne „Vorlagen“ zur Kopie
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
1
3
4
2
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
Umblätter- ecke